## Slide 1: GDS File Parsing 구조
GdsMapControl 파서가 GDSII 바이너리를 읽어 도형 객체로 만드는 과정과 Element 5종 설명
2026-10-08 / ChippacPOC
BOUNDARY 0x08
PATH 0x09
SREF 0x0A
AREF 0x0B
TEXT 0x0C
Notes: 앞부분(1부)은 개념 그림 위주, 뒷부분(2~4부)은 소스 기준 개발 상세입니다. 색은 Element 종류별로 덱 전체에서 같습니다.

## Slide 2: 한 장 요약: 파일에서 화면까지 5단계
① .gds 파일
바이너리 레코드가
순서대로 나열된 파일
② GdsReader.Read
레코드를 하나씩 읽어
객체로 변환
③ GdsLibrary
Structure / Layer /
Element 메모리 모델
④ FlattenStructure
SREF 참조를 펼쳐
실제 위치 좌표 계산
⑤ 화면 / Chain / DB
OpenGL 표시, Chain 탐색,
TQP_GDS_* 저장
이 자료의 중심 (2~3부)
연결만 설명 (4부)
핵심: GDS 파일은 "길이 + 종류 + 값" 레코드의 나열이다. 파서는 레코드 종류(RecordType)만 보고 switch로 분기해 현재 만들고 있는 Structure / Element에 값을 채운다.

## Slide 3: 1부 GDS 파일은 어떻게 생겼나
Library / Structure / Layer / Element의 관계를 그림으로 봅니다

## Slide 4: GDS는 Library > Structure > Element 3단계 계층
Library (파일 1개)
Structure
TOP
Structure
BUMP_CELL
Structure
RDL_CELL
SREF
→ BUMP_CELL
SREF
→ BUMP_CELL
SREF
→ RDL_CELL
TEXT
"VDD"
BOUNDARY
BOUNDARY
PATH
BOUNDARY
Library: 파일 전체. 이름과 좌표 단위(UNITS)를 가진다
Structure(Cell): 도형 묶음 하나. 이름으로 구분
Element: 실제 도형 또는 다른 Structure 참조
TOP을 화면에 그리면
보라 점선 = SREF로 놓인 BUMP_CELL (같은 정의를 6번 재사용)
같은 Cell을 참조로 재사용하므로 파일은 작다. 대신 그릴 때 참조를 펼쳐(Flatten) 실제 위치를 계산해야 한다.
Notes: 트리의 SREF는 다른 Structure를 가리키는 화살표입니다. 오른쪽은 TOP을 펼친 결과 예시입니다.

## Slide 5: Layer: 도형마다 붙은 공정층 번호
Layer 3 (Bump)
Layer 2 (RDL)
Layer 1 (Pad)
LAYER 레코드(0x0D)의 정수 값 = LayerID
  모든 도형은 반드시 하나의 Layer에 속한다
DATATYPE(0x0E) = 같은 Layer 안의 세부 구분 번호
파서는 Structure 안에서 Layer 별로 도형을 모아 정렬해 둔다
  Layer 체크 / 색상 / Chain 탐색 대상 선택이 이 단위
Layer ≠ Chain
  Chain은 여러 Layer 도형이 연결된 묶음. Layer 하나를 Chain 하나로 보지 않는다

## Slide 6: Element 5종 한눈에 보기
BOUNDARY 0x08
닫힌 다각형.
Pad / Bump / Via 같은 면 도형
PATH 0x09
중심선 + 폭.
배선(RDL) 같은 선 도형
SREF 0x0A
다른 Structure 1개를
위치 / 회전 / 미러 / 배율로 배치
AREF 0x0B
다른 Structure를
열 × 행 배열로 반복 배치
VDD
TEXT 0x0C
문자열 + 위치.
신호 이름, 라벨 표시
Notes: 태그 오른쪽 숫자는 레코드 종류 코드입니다. 2부에서 다시 나옵니다. 빨간 점은 TEXT의 기준 좌표입니다.

## Slide 7: 2부 GdsReader는 파일을 어떻게 읽나
레코드 바이트 구조 / 파일 안 순서 / Read() 흐름 / 레코드별 처리 대응표

## Slide 8: 레코드 1개 = [길이 2B][종류 1B][자료형 1B][값]
예 1) LAYER 레코드: 이 도형은 Layer 31
00 06
길이 = 6
(헤더 4B 포함)
0D
종류
LAYER
02
자료형
INT2
00 1F
값 = 31
(LayerID)
예 2) XY 레코드: BOUNDARY 꼭짓점 5개 (첫 점 = 마지막 점)
00 2C
길이 = 44
= 4 + 8 × 5점
10
종류
XY
03
자료형
INT4
00 00 03 E8
X0 = 1000
00 00 07 D0
Y0 = 2000
…
X1,Y1 … X4,Y4
자료형 | 의미
00 | 값 없음 (ENDEL 등)
01 | 비트 배열 2B (STRANS)
02 | INT2 정수 2B
03 | INT4 정수 4B (좌표)
05 | REAL8 실수 8B (단위 / 각도)
06 | ASCII 문자열
모든 숫자는 Big-Endian(앞 바이트가 큰 자리). x86은 반대라서 BE16 / I16 / I32에서 바이트 순서를 뒤집어 읽는다. 데이터 길이 = 길이 − 4.

## Slide 9: 파일 안 레코드 순서: 중첩된 반복 구조
00
HEADER
버전
01
BGNLIB
라이브러리 시작
02
LIBNAME
lib.Name
03
UNITS
좌표 단위 2개
05
BGNSTR
Structure 시작
06
STRNAME
Structure 이름
08~0C
BOUNDARY … TEXT (5종)
Element 시작
0D …
LAYER, DATATYPE, XY …
속성 레코드
11
ENDEL
Element 끝
07
ENDSTR
Structure 끝
04
ENDLIB
파일 끝
Structure 반복
Element 반복
파서가 기억하는 상태는 2개뿐
  str: 지금 채우는 Structure
  el: 지금 채우는 Element
속성 레코드는 "지금 el"에 값을 넣는다
  그래서 순서만 맞으면 레코드별 처리는 짧다
회색 레코드는 switch에 없어 읽고 넘어간다

## Slide 10: GdsReader.Read() 흐름: 읽기 루프 + 상태 2개
FileStream / BufferedStream
1MB 버퍼, SequentialScan
BE16: 길이 2B 읽기
RecordType 1B / DataType 1B
데이터 (길이 − 4) B를
64KB 재사용 버퍼에 읽기
switch (recordType)
ReportProgress
(100ms 간격만 이벤트)
위치 < 파일 길이
동안 반복
switch가 상태(str / el)를 바꾸는 방식
BGNSTR
str = new GdsStructure()
STRNAME
str.Name = 문자열
BOUNDARY … TEXT
el = new GdsBoundary() 등
el.ElementName = "BOUNDARY"
LAYER / XY / WIDTH …
el의 필드에 값 저장 (Set* 함수)
ENDEL
el.SetBounds()
str.Layers.AddElement(el)
el = null
ENDSTR
str.Bounds = 모든 도형 범위
lib.Structures.Add(str)
str = null

## Slide 11: 레코드 종류별 처리 대응표
코드 | 레코드 | 처리 / 저장 위치
0x02 | LIBNAME | lib.Name
0x03 | UNITS | ReadUnits → UserUnit / DatabaseUnit
0x05 | BGNSTR | str = new GdsStructure
0x06 | STRNAME | str.Name
0x07 | ENDSTR | str.Bounds 계산, lib.Structures.Add
0x08 | BOUNDARY | el = new GdsBoundary
0x09 | PATH | el = new GdsPath
0x0A | SREF | el = new GdsSRef
0x0B | AREF | el = new GdsARef
0x0C | TEXT | el = new GdsText
0x11 | ENDEL | EndElement: SetBounds, Layer에 추가
0x0D | LAYER | el.LayerID
코드 | 레코드 | 처리 / 저장 위치
0x0E | DATATYPE | el.DataType
0x0F | WIDTH | Path.Width (× DB 단위)
0x10 | XY | SetXY: 좌표 배열 (Element 별 의미 다름)
0x12 | SNAME | SRef / ARef.StructureName
0x13 | COLROW | ARef.Columns / Rows
0x16 | TEXTTYPE | Text.TextType
0x17 | PRESENTATION | Text 기준점 / 글꼴 번호
0x19 | STRING | Text.Text
0x1A | STRANS | Transform.MirrorX (0x8000 비트)
0x1B | MAG | Transform.Magnification
0x1C | ANGLE | Transform.Rotation (도)
0x21 | PATHTYPE | Path.PathType
그 밖의 레코드 (HEADER, BGNLIB, ENDLIB, BOX, NODE, PROPATTR, PROPVALUE …)는 switch에 없어 읽고 건너뛴다.

## Slide 12: 3부 Element 별 상세
각 Element가 어떤 레코드로 구성되고 어떤 필드에 저장되는지

## Slide 13: BOUNDARY: 닫힌 다각형
P0 = P6
P1
P2
P3
P4
P5
XY에 꼭짓점을 순서대로 저장. 마지막 점은 첫 점과 같아 닫힌다
BOUNDARY 0x08
레코드 순서
BOUNDARY 0x08
LAYER 31
DATATYPE 0
XY P0 … P6
ENDEL 0x11
GdsBoundary.Points : GPoint[]
  좌표 = INT4 × DatabaseUnit (µm)
Bounds = 꼭짓점의 최소 / 최대 X, Y
  ENDEL 시 SetBounds → Layer에 정렬 삽입
화면: 채운 다각형으로 그림
  Flatten에서 closed = true로 Scene 생성
Pad / Bump / Via 등 대부분의 면 도형

## Slide 14: PATH: 중심선 + 폭, 끝 모양은 PathType
P0
P1
P2
P3
Width
XY = 중심선 점들 (흰 점선)
0 Flush
끝점에서 바로 자름
1 Round
끝에 반원 (지름 = 폭)
2 Extended
끝을 폭/2 만큼 연장
PATH 0x09
PATH 0x09
LAYER / DATATYPE
PATHTYPE 0x21
WIDTH 0x0F
XY P0 … Pn
ENDEL 0x11
Points, Width, PathType 저장
  Width = INT4 × DB 단위. 음수(절대 폭)도 Abs로 사용
Bounds = 점 범위 + Width / 2 사방 확장
PathType 4 (사용자 지정 연장)는 BGNEXTN / ENDEXTN을 읽지 않아 0처럼 그린다

## Slide 15: SREF: 다른 Structure를 변환해서 한 번 배치
원래 Cell
① STRANS 미러
Y → −Y
② MAG 배율
× 1.3
③ ANGLE 회전
90°
④ XY 원점으로 이동
(+2, +0.5)
SREF 0x0A
SNAME "BUMP_CELL"
STRANS / MAG / ANGLE
XY 원점 1점
GdsSRef: StructureName, Origin + 공통 Transform(MirrorX, Magnification, Rotation)
Flatten에서 GdsGeometry.CreateTransform으로 행렬을 만들고 Origin 이동을 붙인 뒤, 부모 행렬과 곱해 자식 Structure를 재귀로 펼친다
재귀 깊이 64 제한 / 자기 자신을 다시 부르는 순환 참조는 건너뜀
참조한 Structure 이름이 없으면 그 SREF는 그리지 않음

## Slide 16: AREF: 다른 Structure를 열 × 행 배열로 배치
XY[0] Origin
XY[1] = Origin + 열 피치 × 4
XY[2] = Origin + 행 피치 × 3
AREF 0x0B
AREF 0x0B
SNAME Cell 이름
STRANS / MAG / ANGLE
COLROW 4, 3
XY 3점
ENDEL 0x11
GdsARef: Columns, Rows, Origin, ColVector, RowVector
한 칸 피치 = (ColVector − Origin) / Columns
주의: 현재 FlattenStructure에 AREF 분기가 없다. 읽어서 객체로는 보관하지만 화면 / Chain / DB 저장에는 나오지 않는다.

## Slide 17: TEXT: 문자열 + 기준 좌표 + 기준점(PRESENTATION)
가로 →
Top
VDD
VDD
VDD
Middle
VDD
VDD
VDD
Bottom
VDD
VDD
VDD
빨간 점 = XY 좌표. 문자열의 어느 지점을 그 좌표에 맞출지 9가지
PRESENTATION (0x17) 비트
15 … 6
사용 안 함
5 4
글꼴 번호
3 2
세로
0 Top 1 Mid 2 Bot
1 0
가로
0 Left 1 Ctr 2 Right
TEXT 0x0C
GdsText: Text(STRING), Position(XY 1점), TextType, FontNumber, 가로 / 세로 기준점
예약값 3은 기본값 Left / Top으로 처리
Bounds는 위치 1점 (글자 크기는 화면에서 결정)
Flatten에서 위치만 변환 후 Label로 등록. 글꼴 크기는 이웃 간격 × 0.4, 최대 64px

## Slide 18: 좌표와 단위: 정수 좌표 × DatabaseUnit
UNITS 레코드 (0x03)의 값 16바이트 = REAL8 2개
3E 41 89 37 4B C6 A7 F0
39 44 B8 2F A0 9B 5A 54
UserUnit = 0.001 (사용자 단위당 DB 단위 비율 예시)
DatabaseUnit = 1e-9 m (정수 1 = 1 nm 예시)
REAL8 (IBM 부동소수) 해석: Real8()
S 1bit
지수 7bit (−64)
가수 56bit
값 = ± (가수 / 2^56) × 16^(지수 − 64)
16^n은 미리 계산한 표(Pow16Table)에서 조회
좌표 계산 예 (GdsMapForm은 LengthUnit = Micrometer로 읽음)
XY 정수
1000
× DatabaseUnit
1e-9 m × 1,000,000
= 0.001 µm
= 1.0 µm
화면 / DB 좌표
ReadUnits에서 두 단위에 LengthUnit 배수를 곱해 두므로 이후 모든 좌표 / 폭은 µm 기준 double이다

## Slide 19: 4부 메모리 모델 / 이후 흐름 / 한계
파싱 결과가 어떤 객체로 남고, 화면 / Chain / DB로 어떻게 넘어가는지

## Slide 20: 파싱 결과 메모리 모델
GdsLibrary
Name / UserUnit / DatabaseUnit
Structures : GdsStructureList
GdsStructure
Name / Bounds
Layers : GdsLayerList
GdsLayerList
LayerID 순 정렬 List
DuplicatedItems
GdsLayer
LayerID / Visible
Elements : GdsElementList
GdsElement (abstract)
LayerID / DataType / ElementName / Transform / Bounds
GdsBoundary
Points
GdsPath
Points / Width / PathType
GdsSRef
StructureName / Origin
GdsARef
StructureName / Columns / Rows
Origin / ColVector / RowVector
GdsText
Text / Position / TextType
FontNumber / 기준점
Notes: GdsLayerList.AddElement는 LayerID로 BinarySearch 해서 정렬 위치에 넣습니다. Element 비교 기준은 LayerID, ElementName, Bounds 순입니다.

## Slide 21: AddElement: Layer 별 정렬 삽입과 중복 제외
ENDEL
LayerID로 BinarySearch
없으면 새 GdsLayer 삽입
Layer.Elements에서
BinarySearch
같은 키 없음
→ 정렬 위치에 삽입
같은 키 있음
→ DuplicatedItems로 이동
비교 키 (GdsElement.CompareTo): LayerID → ElementName → Bounds
장점: Layer 별로 이미 정렬되어 있어 Layer 체크 / 색상 / 검색이 빠르다
주의: 모양이 달라도 외곽 사각형(Bounds)이 같으면 중복으로 보고 화면 / 저장에서 빠진다
DuplicatedItems는 Grid / CSV에서 확인용으로만 남아 있다

## Slide 22: 파싱 이후: Flatten으로 실제 배치 도형 만들기
GdsLibrary
ShowStructure
(Top 선택)
FlattenStructure
재귀 / 행렬 누적
GlSceneItem
월드 좌표 + ID
GPU 버퍼 / Label
Chain / DB 저장
배치 ID가 만들어지는 방식 (같은 Cell이 여러 번 놓여도 서로 다른 ID)
TOP (R0)
E0 BOUNDARY
R0/E0
E3 SREF → BUMP_CELL
R0/R3으로 진입
E5 → R0/R3/E5
E4 SREF → BUMP_CELL
R0/R4으로 진입
E5 → R0/R4/E5
PlacedElementId
  R0 / R<참조순번> … / E<순번>
SourceElementId
  <Structure>/E<순번> 예) BUMP_CELL/E5
Chain 멤버 / DB 저장은 PlacedId 기준

## Slide 23: 현재 파서의 한계와 주의점
1
AREF 미전개
읽기는 하지만 Flatten 분기가 없어 화면 / Chain / DB에 나오지 않는다
2
Bounds 기준 중복 제외
같은 Layer / 종류 / 외곽 사각형이면 모양이 달라도 1개만 남는다
3
PATHTYPE 4 미지원
BGNEXTN / ENDEXTN을 읽지 않아 사용자 지정 연장이 반영되지 않는다
4
STRANS 일부 비트
MirrorX(0x8000)만 읽고 절대 배율 / 절대 각도 비트는 무시한다
5
무시되는 레코드
BOX / NODE / PROPATTR / PROPVALUE 등은 건너뛴다 (속성 정보 미보관)
6
Structure 검색
SREF마다 이름으로 목록을 선형 검색. Cell이 매우 많으면 Flatten 시간 증가
Notes: 1, 2는 결과 누락으로 이어질 수 있어 고객 GDS에서 우선 확인이 필요합니다. 3~6은 현재 샘플에서는 영향이 확인되지 않았습니다(코드 기준 정리).

## Slide 24: 5부 화면 표시: 도형과 Label
GPU 버퍼로 도형을 그리고, 그 위에 GDI로 Label을 덧그리는 방식

## Slide 25: 한 프레임(OnPaint)에서 그리는 순서
OpenGL
(GPU 버퍼)
① 화면 지우기
투영 행렬(Ortho) 계산
② Layer 순서대로
표시 중 Layer만
채움 → 외곽선
③ 선택 도형을
한 번 더 그려
맨 위로
④ Defect
(빨간 채움)
⑤ Chain 외곽선
→ SwapBuffers
GDI 오버레이
(CreateGraphics)
⑥ TEXT Label
(DrawTextLabels)
⑦ 원점 십자
(ShowOriginCross)
⑧ Chain 설정 표시
드래그 선택 사각형
월드 → 화면 좌표 (WorldToScreen)
화면 X = (월드 X − offset.X) × scale + 폭 / 2 화면 Y = 높이 / 2 − (월드 Y − offset.Y) × scale
GDS는 Y가 위로 커지고 화면은 아래로 커지므로 Y를 뒤집는다. GPU 쪽은 같은 계산을 투영 행렬로 한다.
Notes: Label과 원점 표시는 GPU 버퍼에 들어가지 않고 매 프레임 GDI로 그 위에 덧그립니다. 그래서 문자열이 많아도 GPU 메모리는 늘지 않습니다.

## Slide 26: GPU 버퍼: 도면을 열 때 정점을 한 번 만든다
BuildGpuBuffers: 모든 Layer를 표시 여부와 무관하게 하나의 VBO에 이어 붙임
Layer 1
Layer 2
Layer 3
Defect
VertexOffset ~ VertexCount (Layer 별 연속 구간)
Item A 채움 삼각형
Item A 외곽선
Item B 채움
Item B 외곽선
…
Item마다 FillVertexOffset / Count, LineVertexOffset / Count를 기억 → DrawArrays로 구간만 그림
정점 1개 = 위치(float x, y)
+ 색(RGBA) + 선택 여부(0 / 1)
이벤트 | 버퍼 처리 | 이유
새 도면 열기 | 전체 정점 생성 + 전체 업로드 | Flatten 결과가 바뀜
Layer 색 변경 | 그 Layer 구간의 색만 바꿔 부분 전송 | Layer가 연속 구간이라 한 번에 전송
선택 변경 | 바뀐 Item 구간만, 인접 구간은 합쳐 전송 | 전체 재전송 비용 회피
Layer 체크 해제 | 버퍼 변경 없음, 그리기만 생략 | 다시 켤 때 즉시 표시

## Slide 27: Element 별로 삼각형을 만드는 방법
P0
BOUNDARY
PATH
주황 = 꺾임 연결 삼각형
TEXT
→ 버퍼에 넣지 않음, Label 오버레이로
SREF
AREF
→ 자체 도형 없음
펼친 결과 도형만 버퍼에
Defect
→ 빨간 불투명 채움
1점 PATH → 폭 크기 패드
(Round는 원, 그 밖은 정사각형)
P0 기준 부채꼴(fan)로 삼각형 n−2 개 + 외곽선. 채움은 반투명(알파 110), 외곽선은 불투명
선분마다 폭 / 2 법선으로 사각형(삼각형 2개). Round는 양끝 원(16분할), Extended는 양끝을 폭 / 2 연장
도형이 아닌 Element는 다른 경로로 표시된다
모든 좌표는 GPU로 보낼 때 float로 바뀐다. 월드 좌표(µm)가 매우 크면 확대 시 정밀도 한계가 보일 수 있다.

## Slide 28: 주의: 오목한 BOUNDARY는 부채꼴 채우기가 틀릴 수 있다
원래 모양 (U자 다각형)
현재 화면 결과 (P0 기준 부채꼴)
비어야 할
곳이 채워짐
P0
원인
  P0과 (Pi, Pi+1)로 삼각형을 만드는 부채꼴 방식은 볼록 다각형에서만 항상 정확
영향
  채움 색만 틀리고 외곽선(Lines)은 정확
  Bump(원) / Pad(사각형)는 볼록이라 문제 없음
확인 필요
  고객 GDS에 오목한 BOUNDARY(RDL 꺾인 면 등)가 있는지
  필요 시 귀 자르기(Ear Clipping) 같은 삼각분할로 개선
코드 기준 분석 (BuildGpuBuffers의 Closed 분기). 실제 고객 도면에서의 발생 여부는 미확인

## Slide 29: Layer 색상 / 반투명 / 선택 강조
기본 팔레트 12색 (GetDefaultLayerColor)
Layer 1
Layer 2
Layer 3
Layer 4
Layer 5
Layer 6
Layer 7
Layer 8
Layer 9
Layer 10
Layer 11
Layer 12
Layer 13은 Layer 1 색 (12개 순환)
사용자가 지정한 색(SetLayerColor)이 있으면 그 색 우선
Layer 체크를 끄면 그 Layer는 그리기만 생략
채움 반투명 → 겹친 Layer가 비쳐 보임
선택 = 노랑
채움 알파 110 / 255, 외곽선은 불투명 (ColorAlpha 속성)
선택 여부는 정점의 플래그 → 셰이더가 노랑으로 바꿔 그림
모든 Layer를 그린 뒤 선택 도형을 한 번 더 그려 다른 Layer에 가리지 않게 함

## Slide 30: Label: TEXT를 GDI로 덧그리는 오버레이
TEXT Element
Flatten
위치만 변환
_textLabels 목록
Layer / 문자열 / 기준점 / 위치
도면 열 때 1회
이웃 간격 계산
매 프레임
DrawTextLabels
글꼴 Segoe UI / 흰색 고정 (Layer 색과 무관)
Label 하나를 그리기까지의 검사 (하나라도 안 되면 건너뜀)
1. 그 TEXT의 Layer가 표시 중인가
2. 기준 좌표가 화면 안인가
3. 허용 영역 = 이웃 간격 × 배율 − 6px이 0보다 큰가
4. 맞춘 글꼴 크기가 6px 이상인가
5. 실제 문자열 크기가 허용 영역 안인가
6. 기준점(PRESENTATION) 보정 후에도 화면 안인가
7. 이미 그린 Label과 겹치지 않는가
DrawString + 차지한 화면 격자 기록

## Slide 31: Label 글꼴 크기: 줌 배율 + 이웃 간격으로 결정
P1
P2
P3
P4
이웃 간격 d
글자는 d의 40% 안에서만
같은 Layer에서 Y가 정확히 같은 TEXT = 같은 행, X가 같은 TEXT = 같은 열
① 기본 글꼴
10px × (현재 배율 ÷ 전체 보기 배율)
6 ~ 64px로 제한
② 허용 영역
이웃 간격 × 배율 − 6px (가로 / 세로 각각)
한 방향만 이웃이 있으면 그 간격을 양쪽에 사용
이웃이 없으면 화면 크기 기준
③ 맞춤 비율
min(1, 허용 × 0.4 ÷ 기본 글꼴 문자열 크기)
④ 최종 크기
기본 글꼴 × 맞춤 비율, 6px 미만이면 그리지 않음
전체 보기: 간격이 좁아 6px 미만 → 생략
P1
P2
P3
확대: 간격에 맞춰 작게 표시
P1
P2
크게 확대: 기본 글꼴까지 커짐 (최대 64px)

## Slide 32: Label 겹침 차단: 64px 화면 격자
VDD_1
GND_A
IO_07
VSS_2
겹침 → 건너뜀
CLK
겹침 없음 → 그림
칸 1개 = 화면 64px
그린 Label은 자기가 걸친 격자 칸에 사각형을 기록 (ReserveLabelCells)
새 Label은 걸친 칸 + 주변 1칸에 기록된 사각형과 실제로 교차하는지만 비교 (HasLabelCollision)
모든 Label 끼리 비교하지 않아 Label이 많아도 빠르다
먼저 등록된 Label이 우선 (Flatten 순서). 줌 / 이동마다 매 프레임 다시 계산
그린 개수는 LastVisibleTextLabelCount로 확인 가능

## Slide 33: 정리
① GDS = [길이][종류][자료형][값] 레코드의 나열
② GdsReader는 str / el 두 상태만 들고 switch로 값을 채운다
③ 결과는 Library > Structure > Layer(정렬) > Element 객체, 좌표는 µm
④ 실제 위치는 Flatten이 SREF 행렬을 누적해 계산 (AREF는 아직 미전개)
⑤ 화면은 GPU 버퍼(도형) 위에 GDI(Label)를 덧그리고, Label은 간격 / 겹침 검사로 골라 그린다
소스: GdsMapControl / Gds/GdsReader.cs / Elements/*.cs / Gds/GdsLayer.cs / Gds/GdsGeometry.cs / Controls/GdsMapControl.cs (Flatten / BuildGpuBuffers) / Controls/GdsMapControl_Label.cs