## Slide 1
'26.10
STATS ChipPAC AOI-ET Correlation POC
GDS 파일 Parsing 구조와 화면 표시
GdsMapControl 파서 / Element / 렌더링 설명

## Slide 2
GDS 파일 개념
Parsing 구조
Element 상세
화면 표시
한계와 확인 사항

## Slide 3: GDS 파서 핵심 요약
GDS는 [길이][종류][자료형][값] 레코드의 나열이며, 파서는 레코드 종류로 분기해 객체를 만들고
참조를 펼친(Flatten) 뒤 GPU 버퍼(도형) + GDI(Label) 2단으로 화면에 표시함
요약
① .gds 파일
바이너리
레코드 나열
② GdsReader
레코드 →
객체 변환
③ GdsLibrary
Structure / Layer
/ Element 보관
④ Flatten
SREF 펼쳐
실제 좌표 계산
⑤ 화면 / DB
표시, Chain 탐색,
DB 저장
파싱: 레코드 종류(RecordType)만 보고 switch로 분기, 상태는 2개만 유지
  str(현재 Structure), el(현재 Element)에 값을 채우는 단순 구조임
  좌표는 정수 × DatabaseUnit으로 µm double 변환함
표시: 도면을 열 때 GPU 버퍼를 1회 생성하고, Label은 매 프레임 GDI로 덧그림
  Layer별 연속 버퍼 구간으로 색 / 선택 변경 시 바뀐 구간만 다시 전송함

## Slide 4
GDS 파일 개념
Parsing 구조
Element 상세
화면 표시
한계와 확인 사항

## Slide 5: GDS는 Library > Structure > Element 3단계 계층
같은 Structure를 SREF로 재사용해 파일은 작고, 화면에는 참조를 펼쳐(Flatten) 표시함
I. GDS 파일 개념
Library (파일 1개)
Structure
TOP
Structure
BUMP_CELL
Structure
RDL_CELL
SREF
→ BUMP_CELL
SREF
→ BUMP_CELL
SREF
→ RDL_CELL
TEXT
"VDD"
BOUNDARY
BOUNDARY
PATH
BOUNDARY
Library: 파일 전체, 이름과 좌표 단위(UNITS) 보유
Structure(Cell): 도형 묶음, 이름으로 구분
Element: 실제 도형 또는 다른 Structure 참조
TOP을 화면에 그리면
점선 = SREF로 놓은 BUMP_CELL (정의 1개를 6번 재사용)
Cell 재사용 → 파일 축소 / 표시 때 Flatten 필요

## Slide 6: Layer는 도형마다 붙은 공정층 번호
모든 도형은 LayerID 하나에 속하며, Layer는 표시 / 색상 / Chain 탐색 대상을 고르는 단위임
I. GDS 파일 개념
Layer 3 (Bump)
Layer 2 (RDL)
Layer 1 (Pad)
LAYER 레코드(0x0D) 정수 값 = LayerID
  모든 도형은 Layer 1개에 반드시 소속
DATATYPE(0x0E) = 같은 Layer 안 세부 구분
파서가 Structure 안에서 Layer별로 정렬 보관
  Layer 체크 / 색상 / Chain 탐색 대상 선택 단위임
Layer ≠ Chain
  Chain은 여러 Layer 도형이 연결된 묶음임
  Layer 1개를 Chain 1개로 보지 않음

## Slide 7: Element 5종 개요
도형 2종(BOUNDARY / PATH), 참조 2종(SREF / AREF), 문자 1종(TEXT)으로 구성됨
I. GDS 파일 개념
도형
BOUNDARY 0x08
닫힌 다각형
(Pad / Bump / Via)
PATH 0x09
중심선 + 폭
(RDL 배선)
참조
SREF 0x0A
Structure 1개를
변환해 배치
AREF 0x0B
Structure를
열 × 행 반복 배치
문자
VDD
TEXT 0x0C
문자열 + 위치
(신호 이름)
태그 옆 값은 레코드 종류 코드 (II장 대응표 참고) / 빨간 점은 SREF 원점, TEXT 기준 좌표

## Slide 8
GDS 파일 개념
Parsing 구조
Element 상세
화면 표시
한계와 확인 사항

## Slide 9: 레코드 1개 = 길이 + 종류 + 자료형 + 값
모든 정보가 같은 4바이트 헤더 레코드로 저장되며, 숫자는 Big-Endian이라 바이트 순서를 뒤집어 읽음
II. Parsing 구조
예 1) LAYER 레코드: 이 도형은 Layer 31
00 06
길이 = 6
(헤더 4B 포함)
0D
종류
LAYER
02
자료형
INT2
00 1F
값 = 31
(LayerID)
예 2) XY 레코드: BOUNDARY 꼭짓점 5개 (첫 점 = 마지막 점)
00 2C
길이 = 44
= 4 + 8 × 5점
10
종류
XY
03
자료형
INT4
00 00 03 E8
X0 = 1000
00 00 07 D0
Y0 = 2000
…
X1,Y1 … X4,Y4
자료형 | 의미
00 | 값 없음 (ENDEL 등)
01 | 비트 배열 2B (STRANS)
02 | INT2 정수 2B
03 | INT4 정수 4B (좌표)
05 | REAL8 실수 8B (단위 / 각도)
06 | ASCII 문자열
모든 숫자는 Big-Endian (앞 바이트가 큰 자리)
  x86은 반대 순서라 BE16 / I16 / I32에서 바이트를 뒤집어 읽음
데이터 길이 = 길이 − 4 (헤더 4바이트 제외)
  64KB 재사용 버퍼에 읽어 레코드마다 메모리 할당을 줄임

## Slide 10: 파일 안 레코드는 중첩 반복 구조
Library > Structure > Element 순 중첩 반복 구조이며, HEADER / BGNLIB / ENDLIB는 건너뜀
II. Parsing 구조
00
HEADER
버전
01
BGNLIB
라이브러리 시작
02
LIBNAME
lib.Name
03
UNITS
좌표 단위 2개
05
BGNSTR
Structure 시작
06
STRNAME
Structure 이름
08~0C
BOUNDARY … TEXT (5종)
Element 시작
0D …
LAYER, DATATYPE, XY …
속성 레코드
11
ENDEL
Element 끝
07
ENDSTR
Structure 끝
04
ENDLIB
파일 끝
Structure 반복
Element 반복
파서 상태는 2개뿐
  str: 현재 채우는 Structure
  el: 현재 채우는 Element
속성 레코드는 현재 el에 저장
  순서만 맞으면 레코드별 처리는 짧음
회색 레코드는 switch에 없어 건너뜀

## Slide 11: GdsReader.Read()는 읽기 루프 + 상태 2개
레코드를 순서대로 읽어 switch로 분기하고, 현재 Structure(str)와 Element(el)에 값을 채움
II. Parsing 구조
파일 열기: 1MB 버퍼, 순차 읽기
BE16: 길이 2B 읽기
RecordType 1B / DataType 1B
데이터 (길이 − 4)B 읽기
switch (recordType)
진행률 보고 (100ms 간격)
파일 끝까지
반복
switch가 상태(str / el)를 바꾸는 방식
BGNSTR
str = new GdsStructure()
STRNAME
str.Name = 문자열
BOUNDARY … TEXT
el = new GdsBoundary() 등
LAYER / XY …
el 필드에 값 저장 (Set* 함수)
ENDEL
el.SetBounds() → str.Layers.AddElement(el) → el = null
ENDSTR
str.Bounds 계산 → lib.Structures.Add(str) → str = null

## Slide 12: 레코드 종류별 처리 대응표
24종 레코드를 처리하며, 그 밖의 레코드(BOX, NODE, PROPATTR 등)는 switch에 없어 무시함
II. Parsing 구조
코드 | 레코드 | 처리 / 저장 위치
0x02 | LIBNAME | lib.Name
0x03 | UNITS | ReadUnits → UserUnit / DatabaseUnit
0x05 | BGNSTR | str = new GdsStructure
0x06 | STRNAME | str.Name
0x07 | ENDSTR | str.Bounds 계산, Structures에 추가
0x08 | BOUNDARY | el = new GdsBoundary
0x09 | PATH | el = new GdsPath
0x0A | SREF | el = new GdsSRef
0x0B | AREF | el = new GdsARef
0x0C | TEXT | el = new GdsText
0x11 | ENDEL | SetBounds, Layer에 추가
0x0D | LAYER | el.LayerID
코드 | 레코드 | 처리 / 저장 위치
0x0E | DATATYPE | el.DataType
0x0F | WIDTH | Path.Width (× DB 단위)
0x10 | XY | SetXY: 좌표 배열 (종류별 의미 다름)
0x12 | SNAME | SRef / ARef.StructureName
0x13 | COLROW | ARef.Columns / Rows
0x16 | TEXTTYPE | Text.TextType
0x17 | PRESENTATION | Text 기준점 / 글꼴 번호
0x19 | STRING | Text.Text
0x1A | STRANS | Transform.MirrorX (0x8000 비트)
0x1B | MAG | Transform.Magnification
0x1C | ANGLE | Transform.Rotation (도)
0x21 | PATHTYPE | Path.PathType

## Slide 13: 좌표 = 정수 × DatabaseUnit (µm)
UNITS 레코드의 REAL8 값 2개로 단위를 정하고, 모든 좌표와 폭을 µm double로 변환함
II. Parsing 구조
UNITS 레코드(0x03)의 값 16바이트 = REAL8 2개
3E 41 89 37 4B C6 A7 F0
39 44 B8 2F A0 9B 5A 54
UserUnit = 0.001 (예시)
DatabaseUnit = 1e-9 m, 정수 1 = 1nm (예시)
REAL8 (IBM 부동소수) 해석: Real8()
부호 1bit
지수 7bit (−64)
가수 56bit
값 = ± (가수 ÷ 2^56) × 16^(지수 − 64)
16^n은 미리 계산한 표(Pow16Table)로 조회
좌표 계산 예 (GdsMapForm은 LengthUnit = Micrometer로 읽음)
XY 정수
1000
× DatabaseUnit
1e-9 m × 1,000,000 = 0.001 µm
= 1.0 µm
화면 / DB 좌표
ReadUnits에서 두 단위에 LengthUnit 배수(µm = 1,000,000)를 곱해 둠
  이후 모든 좌표 / PATH 폭은 µm 기준 double 값임

## Slide 14: 파싱 결과 메모리 모델
Library > Structure > Layer > Element 객체로 보관하며, Element는 종류별 5개 클래스로 나뉨
II. Parsing 구조
GdsLibrary
Name / UserUnit / DatabaseUnit
Structures : GdsStructureList
GdsStructure
Name / Bounds
Layers : GdsLayerList
GdsLayerList
LayerID 순 정렬 List
DuplicatedItems (중복 제외분)
GdsLayer
LayerID / Visible
Elements : GdsElementList
GdsElement (추상 클래스)
LayerID / DataType / ElementName
Transform / Bounds
GdsBoundary
Points
GdsPath
Points / Width / PathType
GdsSRef
StructureName / Origin
GdsARef
StructureName / Columns / Rows
Origin / ColVector / RowVector
GdsText
Text / Position / TextType
FontNumber / 가로, 세로 기준점

## Slide 15: AddElement: Layer별 정렬 삽입과 중복 제외
Layer 순으로 정렬해 Layer 단위 처리가 빠르나,
외곽 사각형(Bounds)이 같으면 모양이 달라도 중복으로 제외됨
II. Parsing 구조
ENDEL
LayerID로 BinarySearch
없으면 새 GdsLayer 삽입
Layer.Elements에서
BinarySearch
같은 키 없음
→ 정렬 위치에 삽입
같은 키 있음
→ DuplicatedItems로 이동
비교 키 (GdsElement.CompareTo) : LayerID → ElementName → Bounds
장점: Layer별 정렬 상태라 Layer 체크 / 색상 / 검색 처리가 빠름
주의: 모양이 달라도 외곽 사각형이 같으면 1개만 남음 [확인 필요]
  제외된 도형은 화면 / Chain / DB 저장에 나오지 않음
  DuplicatedItems는 Grid / CSV 확인용으로만 남음

## Slide 16
GDS 파일 개념
Parsing 구조
Element 상세
화면 표시
한계와 확인 사항

## Slide 17: BOUNDARY: 닫힌 다각형
꼭짓점 배열(XY)로 면 도형을 표현하며, 첫 점과 마지막 점이 같아 다각형이 닫힘
III. Element 상세
P0 = P6
P1
P2
P3
P4
P5
XY에 꼭짓점을 순서대로 저장, 마지막 점 = 첫 점
BOUNDARY 0x08
레코드 순서
BOUNDARY 0x08
LAYER 31
DATATYPE 0
XY P0 … P6
ENDEL 0x11
GdsBoundary.Points
  좌표 = INT4 × DatabaseUnit (µm)
Bounds = 꼭짓점 최소 / 최대 X, Y
  ENDEL 시 SetBounds 후 Layer에 정렬 삽입
화면: 채운 다각형 + 외곽선
  Flatten에서 closed = true로 생성
Pad / Bump / Via 등 면 도형 대부분

## Slide 18: PATH: 중심선 + 폭 + 끝 모양
중심선 점과 폭(WIDTH)으로 배선을 표현하며, PathType 0 / 1 / 2로 끝 모양을 정함
III. Element 상세
P0
P1
P2
P3
Width
XY = 중심선 점 (흰 점선)
0 Flush
끝점에서 바로 자름
1 Round
끝에 반원 (지름 = 폭)
2 Extended
끝을 폭 ÷ 2만큼 연장
PATH 0x09
PATH 0x09
LAYER / DATATYPE
PATHTYPE 0x21
WIDTH 0x0F
XY P0 … Pn
ENDEL 0x11
Points / Width / PathType 저장
  Width = INT4 × DB 단위, 음수(절대 폭)도 절대값 사용
Bounds = 점 범위 + Width ÷ 2 사방 확장
PathType 4(사용자 지정 연장) 미지원

## Slide 19: SREF: 다른 Structure를 변환해 1회 배치
미러 → 배율 → 회전 → 원점 이동 순서로 변환해 자식 Structure를 배치함
III. Element 상세
원래 Cell
① STRANS 미러
Y → −Y
② MAG 배율 × 1.3
③ ANGLE 회전 90°
④ 원점 이동 (+2, +0.5)
SREF 0x0A
SNAME "BUMP_CELL"
STRANS / MAG / ANGLE
XY 원점 1점
GdsSRef: StructureName / Origin + 공통 Transform
  Transform = MirrorX / Magnification / Rotation
Flatten에서 행렬 생성 후 원점 이동, 부모 행렬과 곱해 재귀 전개
  재귀 깊이 64 제한, 자기 자신 재참조(순환)는 건너뜀
  참조한 Structure 이름이 없으면 그 SREF는 표시하지 않음

## Slide 20: AREF: 다른 Structure를 행렬로 배치
열 × 행 반복 배치 정보를 읽지만,
현재 Flatten에서 펼치지 않아 화면 / Chain / DB에 나오지 않음
III. Element 상세
XY[0] Origin
XY[1] = Origin + 열 피치 × 4
XY[2] = Origin + 행 피치 × 3
AREF 0x0B
AREF 0x0B
SNAME Cell 이름
STRANS / MAG / ANGLE
COLROW 4, 3
XY 3점
ENDEL 0x11
GdsARef: Columns / Rows / Origin / ColVector / RowVector
  한 칸 피치 = (ColVector − Origin) ÷ Columns
FlattenStructure에 AREF 분기 없음 [확인 필요]
  고객 GDS에 AREF가 있으면 배열 도형 전체 누락

## Slide 21: TEXT: 문자열 + 기준 좌표 + 기준점
PRESENTATION 비트로 문자열의 어느 지점을 좌표에 맞출지 9가지 중 하나로 정함
III. Element 상세
가로 →
Top
VDD
VDD
VDD
Middle
VDD
VDD
VDD
Bottom
VDD
VDD
VDD
빨간 점 = XY 좌표 / 문자열의 어느 지점을 좌표에 맞출지 9가지
PRESENTATION (0x17) 비트
15 … 6
사용 안 함
5 4
글꼴 번호
3 2
세로 위치
0 / 1 / 2
Top / Mid / Bot
1 0
가로 위치
0 / 1 / 2
Left / Ctr / Right
TEXT 0x0C
GdsText: Text / Position / TextType / FontNumber / 기준점
  STRING = 문자열, XY = 위치 1점
  예약값 3은 기본값 Left / Top으로 처리
Bounds는 위치 1점 (글자 크기는 화면에서 결정)
Flatten에서 위치만 변환 후 Label로 등록
  표시 방식은 IV장 Label 설명 참고

## Slide 22
GDS 파일 개념
Parsing 구조
Element 상세
화면 표시
한계와 확인 사항

## Slide 23: Flatten: 참조를 펼쳐 실제 배치 도형 생성
SREF 행렬을 누적해 월드 좌표를 계산하고, 배치마다 고유 ID(R0/R3/E5)를 부여함
IV. 화면 표시
GdsLibrary
ShowStructure
Top 선택
FlattenStructure
재귀 / 행렬 누적
GlSceneItem
월드 좌표 + ID
GPU 버퍼 / Label
Chain / DB 저장
배치 ID 생성 방식 (같은 Cell이 여러 번 놓여도 서로 다른 ID)
TOP (R0)
E0 BOUNDARY
R0/E0
E3 SREF → BUMP_CELL
R0/R3 경로 진입
E5 → R0/R3/E5
E4 SREF → BUMP_CELL
R0/R4 경로 진입
E5 → R0/R4/E5
PlacedElementId
  R0 / R<참조순번> … / E<순번>
SourceElementId
  <Structure>/E<순번>
  예) BUMP_CELL/E5
Chain 멤버 / DB 저장 기준 = PlacedId
재귀 깊이 64 제한, 순환 참조 차단
  TEXT는 위치만 변환해 Label 목록에 등록함

## Slide 24: 한 프레임(OnPaint) 그리기 순서
OpenGL로 도형을 먼저 그리고, 그 위에 GDI로 Label / 원점 / Chain 설정 표시를 덧그림
IV. 화면 표시
OpenGL
GPU 버퍼
① 화면 지우기
투영 행렬 계산
② 표시 Layer만
채움 → 외곽선
③ 선택 도형
다시 그려 맨 위로
④ Defect
빨간 채움
⑤ Chain 외곽선
→ 화면 교체
GDI
오버레이
⑥ TEXT Label
⑦ 원점 십자
⑧ Chain 설정 표시
드래그 사각형
월드 → 화면 좌표 (WorldToScreen)
화면 X = (월드 X − offset.X) × scale + 폭 ÷ 2
화면 Y = 높이 ÷ 2 − (월드 Y − offset.Y) × scale
  GDS는 Y가 위로, 화면은 아래로 커져 Y를 뒤집음 / GPU는 같은 계산을 투영 행렬로 수행

## Slide 25: GPU 버퍼: 도면을 열 때 정점 1회 생성
Layer별 연속 구간으로 버퍼를 구성해, 색 / 선택 변경 시 바뀐 구간만 다시 전송함
IV. 화면 표시
Layer 1
Layer 2
Layer 3
Defect
Item A 채움
Item A 외곽선
Item B 채움
Item B 외곽선
…
Item마다 Fill / Line 정점 시작 위치와 개수를 기억 → 필요한 구간만 그림
정점 1개 = 위치(x, y)
+ 색(RGBA) + 선택 여부(0 / 1)
이벤트 | 버퍼 처리 | 이유
새 도면 열기 | 전체 정점 생성 + 전체 업로드 | Flatten 결과 변경
Layer 색 변경 | 해당 Layer 구간 색만 바꿔 부분 전송 | Layer가 연속 구간이라 1회 전송
선택 변경 | 바뀐 Item 구간만, 인접 구간은 합쳐 전송 | 전체 재전송 비용 회피
Layer 체크 해제 | 버퍼 변경 없음, 그리기만 생략 | 다시 켤 때 즉시 표시

## Slide 26: Element별 삼각형 생성 방식
BOUNDARY는 P0 기준 부채꼴, PATH는 선분별 사각형으로 삼각형을 만들어 GPU에 전달함
IV. 화면 표시
P0
BOUNDARY
PATH
하늘색 = 꺾임 연결 삼각형
TEXT
버퍼 제외 → Label 오버레이
SREF
자체 도형 없음 → 펼친 도형만
AREF
현재 미전개
Defect
빨간 불투명 채움
1점 PATH → 폭 크기 패드
(Round는 원, 그 밖은 정사각형)
P0 기준 부채꼴로 삼각형 n−2개 + 외곽선
채움 반투명(알파 110), 외곽선 불투명
선분마다 폭 ÷ 2 법선으로 사각형(삼각형 2개)
Round는 양끝 원(16분할), Extended는 폭 ÷ 2 연장
도형이 아닌 Element는
다른 경로로 표시
좌표는 GPU 전달 시 float로 변환 → 월드 좌표(µm)가 매우 크면 확대 시 정밀도 한계 가능
오목 다각형(U자 등)은 부채꼴 채움이 틀릴 수 있음 → V장 상세

## Slide 27: Layer 색상, 반투명, 선택 강조
채움은 알파 110 반투명이라 겹친 Layer가 비쳐 보이고, 선택 도형은 맨 위에 다시 그려 강조함
IV. 화면 표시
기본 팔레트 12색 (GetDefaultLayerColor, RGB)
Layer | RGB | Layer | RGB
1 | 80,180,80 | 7 | 150,150,150
2 | 80,140,220 | 8 | 220,80,80
3 | 220,200,60 | 9 | 140,110,230
4 | 200,90,200 | 10 | 190,220,110
5 | 70,200,200 | 11 | 240,150,180
6 | 230,140,60 | 12 | 100,190,170
Layer 13은 Layer 1 색 (12색 순환)
사용자 지정 색(SetLayerColor) 우선
Layer 체크 해제 시 그리기만 생략
선택
채움 반투명 → 겹친 Layer가 비쳐 보임
채움 알파 110 / 255, 외곽선 불투명
  ColorAlpha 속성으로 조정 가능
선택 = 정점의 선택 플래그
  셰이더가 노랑으로 바꿔 그림 (그림의 붉은 테두리 위치)
  모든 Layer를 그린 뒤 선택 도형을 다시 그려 가림 방지

## Slide 28: Label: TEXT를 GDI로 덧그리는 오버레이
TEXT는 GPU 버퍼에 넣지 않고, 매 프레임 7단계 검사를 통과한 Label만 그림
IV. 화면 표시
TEXT Element
Flatten: 위치만 변환
Label 목록
Layer / 문자열 / 기준점 / 위치
도면 열 때 1회: 이웃 간격 계산
매 프레임: DrawTextLabels
Label 1개를 그리기까지의 검사 (하나라도 안 되면 건너뜀)
1. Label의 Layer가 표시 중인가
2. 기준 좌표가 화면 안인가
3. 허용 영역(이웃 간격 × 배율 − 6px) > 0인가
4. 맞춘 글꼴 크기 ≥ 6px인가
5. 실제 문자열 크기 ≤ 허용 영역인가
6. 기준점 보정 후에도 화면 안인가
7. 이미 그린 Label과 겹치지 않는가
통과 → DrawString + 화면 격자 기록

## Slide 29: Label 글꼴 크기: 줌 배율 + 이웃 간격
기본 10px를 줌 비율로 키우고(6~64px), 같은 행 / 열 이웃 간격의 40% 안으로 맞춤
IV. 화면 표시
P1
P2
P3
P4
이웃 간격 d
글자는 d의 40% 안에서만 표시
같은 Layer에서 Y가 같으면 같은 행, X가 같으면 같은 열
① 기본 글꼴
10px × (현재 배율 ÷ 전체 보기 배율), 6~64px 제한
② 허용 영역
이웃 간격 × 배율 − 6px (가로 / 세로 각각)
한 방향만 이웃 있으면 양쪽에 사용, 없으면 화면 크기
③ 맞춤 비율
min(1, 허용 × 0.4 ÷ 기본 글꼴 문자열 크기)
④ 최종 크기
기본 글꼴 × 맞춤 비율, 6px 미만이면 생략
전체 보기: 6px 미만 → 생략
P1
P2
P3
확대: 간격에 맞춰 작게
P1
P2
크게 확대: 최대 64px까지

## Slide 30: Label 겹침 차단: 64px 화면 격자
그린 Label이 차지한 격자를 기록해 주변 칸만 비교하므로, Label이 많아도 빠르게 겹침을 막음
IV. 화면 표시
VDD_1
GND_A
IO_07
VSS_2
겹침 → 건너뜀
CLK
겹침 없음 → 그림
칸 1개 = 화면 64px
기록: 그린 Label이 걸친 칸에 사각형 저장
  ReserveLabelCells
검사: 걸친 칸 + 주변 1칸의 사각형과만 교차 비교
  HasLabelCollision, 전체 Label 끼리는 비교하지 않음
우선순위: 먼저 등록된 Label 우선 (Flatten 순서)
갱신: 줌 / 이동마다 매 프레임 다시 계산
  그린 개수는 LastVisibleTextLabelCount로 확인
Label 글꼴 / 색: Segoe UI / 흰색 고정

## Slide 31
GDS 파일 개념
Parsing 구조
Element 상세
화면 표시
한계와 확인 사항

## Slide 32: 현재 파서 한계 6건
결과 누락으로 이어질 수 있는 2건(AREF 미전개, Bounds 기준 중복 제외)을 우선 확인 필요
V. 한계와 확인 사항
01
AREF 미전개
읽기는 하나 Flatten 분기가 없어
화면 / Chain / DB에 미표시
02
Bounds 기준 중복 제외
같은 Layer / 종류 / 외곽 사각형이면
모양이 달라도 1개만 남음
03
PATHTYPE 4 미지원
BGNEXTN / ENDEXTN 미처리로
사용자 지정 연장 미반영
04
STRANS 일부 비트
MirrorX만 읽고 절대 배율 /
절대 각도 비트는 무시
05
무시 레코드
BOX / NODE / PROPATTR 등
건너뜀 (속성 정보 미보관)
06
Structure 검색
SREF마다 이름으로 선형 검색
Cell이 많으면 Flatten 시간 증가
우선 확인: 01 / 02는 결과 누락, 03~06은 표현 정밀도 / 성능 영향 → 다음 장 확인 계획

## Slide 33: 오목 BOUNDARY 채움 오류 가능
P0 기준 부채꼴 삼각형은 볼록 다각형에서만 정확해,
U자처럼 오목한 다각형은 빈 곳이 채워질 수 있음 (외곽선은 정확)
V. 한계와 확인 사항
원래 모양 (U자 다각형)
현재 화면 결과 (P0 기준 부채꼴)
점선 = 비어야 할 곳이 채워진 영역
P0
원인
  P0과 (Pi, Pi+1)로 삼각형을 만드는 부채꼴 방식
  볼록 다각형에서만 항상 정확
영향
  채움만 틀리고 외곽선은 정확
  Bump(원) / Pad(사각형)는 볼록이라 영향 없음
확인 필요 [확인 필요]
  고객 GDS의 오목 BOUNDARY(꺾인 RDL 면 등) 유무
  필요 시 Ear Clipping 등 삼각분할로 개선
※ 코드 기준 분석 (BuildGpuBuffers의 Closed 분기), 실제 고객 도면 발생 여부 미확인

## Slide 34: 확인 필요 사항과 다음 단계
고객 GDS로 결과 누락 가능 3건을 먼저 확인한 뒤 개선 범위를 정함
V. 한계와 확인 사항
항목 | 확인 방법 | 영향 | 개선안
AREF 사용 여부 | 고객 GDS의 AREF 레코드(0x0B) 건수 집계 | 배열 도형 전체 누락 | Flatten에 AREF 전개 분기 추가
Bounds 중복 제외 | Layer별 DuplicatedItems 건수 확인 | 다른 모양 도형 누락 | 비교 키에 좌표 해시 등 추가 검토
오목 BOUNDARY | 오목 다각형 건수와 화면 결과 대조 | 채움 색 오류 (외곽선 정상) | Ear Clipping 등 삼각분할 적용
다음 단계: 대표 고객 GDS 1건으로 3개 항목 건수 측정 [확인 필요]
  측정 결과로 개선 우선순위와 일정 확정