## Slide 1
'26.10
미라콤 정병주
GDS, KLARF, E-Test 연결 기준정보와 처리 흐름
Defect E-Test 분석 시스템 POC

## Slide 2: 5개 연결 키로 GDS, KLARF, E-Test를 묶음
I. 연결 기준정보
각 데이터의 기준정보 값을 묶는 규칙으로 맞춰 같은 Wafer, 같은 Die, 같은 Chain을 찾음
GDS는 Chip 1개 도면이라 Wafer, Die 키가 없고 Die 안 위치와 Chain 이름으로 연결됨
연결 키 | GDS Chain | KLARF (AOI) | E-Test | 묶는 규칙
Device 제품 | Device GDS Map 설정 화면 | Product 파일 DeviceID | Device E-Test 업로드 파일 | KLARF Product = GDS Device 이름 E-Test Device는 달라도 됨 예: OMM_Hybrid / OMM
Wafer 실물 Wafer | 없음 (공통 도면) | Lot ID + Slot 파일 LotID, Slot | Wafer ID (Lot-Slot) 예: RH-HS2615-02 | Wafer Key = Lot 핵심 + Slot 2자리 예: PFIC_RH-HS2615_C4Bump, Slot 2 → RH-HS2615-02 (E-Test와 같은 Wafer) 잠정 규칙, 고객 협의 [확인 필요]
Die Wafer 안 칸 | 없음 (공통 도면) | Die Index (X, Y) Map Setup 원점 기준 | Die 좌표 (MAP_X, Y) 업로드 때 계산 | Wafer Map 기준 시스템 Die 좌표 KLARF는 검사 면(BS / FS)에 맞춰 변환 예: 시스템 (7,5) = E-Test (4,5) = KLARF BS (0,0)
위치 Die 안 µm | Chain 도형 µm, FS 기준 | Defect 위치, 크기 XREL, YREL / XSIZE, YSIZE | 없음 | Chip 좌표 = XREL − Pitch/2 + 보정 검사 면이 BS면 X 반전 도형과 거리 5 µm 이내면 걸림
Chain 배선 묶음 | Chain 이름 GDS Chain 설정 | 없음 (위치로 연결) | GDS_CHAIN_NAME E-Test Parameter 등록 | 이름 일치 (대소문자, 공백 무시) 예: …_TSVDC_TR_FH → TSVDC_TR_FH

## Slide 3: 등록, 적재, 준비, 판정 4단계로 처리함
①② 구현 완료, ③④는 설계 확정('26.10.16) 후 1차 화면 시안 진행 중
결과는 (Die, Chain) 단위 4분류로 보이고, 연관 여부는 엔지니어가 판단함
II. 처리 흐름
① 기준정보 등록
화면에서 미리 1회
GDS Map 저장
Device별 도형 좌표(µm)
Chain 설정
Member 도형, Chain 이름
Wafer Map Setup
사용 Die, 원점, Pitch
E-Test Parameter 등록
Spec, GDS_CHAIN_NAME
② 데이터 적재
파일을 올릴 때
KLARF 업로드
Defect 위치, 크기, 분류
E-Test 업로드
Die별 측정값, 판정(P / F)
Die 좌표 계산
E-Test Die → 시스템 좌표
Wafer Map 확인
Map 없으면 업로드 오류
③ Wafer 준비
Wafer를 고를 때 (목록만)
Wafer 선택
DMS 조회 화면
자동 수집 (Wafer Key)
같은 Wafer의 KLARF, E-Test
엔지니어 선택
Step, 검사 면(BS / FS), 공정
점검
Map, Chain 연결 상태
④ 연관 판정
[분석]을 누를 때 (서버)
Defect → Chip 좌표
Pitch, 검사 면, 보정 X / Y
거리(Gap) 판정
Chain 도형까지 5 µm 이내
E-Test 집계
(Die, Chain 이름)별 Fail 수
결과 합치기
Die 좌표 + Chain 이름
구현 완료 (일부 DMS 화면 확인 대기)
설계 확정 '26.10.16 / 1차 화면 시안 진행 중
결과
(Die, Chain)
일치
Defect + E-Test Fail
Fail 원인 후보
Fail만
Defect 없음 + Fail
안 보이는 결함, 다른 Step
Defect만
Defect + Pass
전기적 영향 없는 Defect
정상
Defect 없음 + Pass
확인 대상 아님
※ Chain별로 Defect 있는 Die와 없는 Die의 Fail률을 비교하고, Die 상세에서 도면 위 Defect, Chain, E-Test 값을 확인
※ 현재 운영 화면은 GDS × KLARF만 연결(Bounds 겹침). E-Test 연결, Wafer 준비, 거리 판정은 이번 설계로 추가
※ 고객 협의 [확인 필요]: Wafer ID 규칙, 허용오차 값, Chip 위치 보정 값